Порядок устранения постороннего звука (щелчка) в районе заднего левого порога на а/м RX300,RX400H,RX350.

1.Снять декоративную накладку с левого заднего порога.

2.Отмерить 70 мм от центра отверстия под пистон (от отверстия которое расположено ближе всех к заднему бамперу) и сделать отметку.

3. Просверлить отверстие диаметром 8,5 мм на глубину 5 мм.

4.В полученное отверстие вставить подходящего диаметра выколотку до упора во внутреннюю пластину. Произвести осаждение пластины при помощи нанесённого удара молотком по торцу выколотки.

5.Убедившись, что внутренняя пластина осажена, обработать антикоррозионным материалом.

6.В просверленное отверстие установить пластиковый пистон (каталожный номер 75867-30120) и произвести установку декоративной накладки левого заднего порога.