DTC    P1235    Цепь топливного насоса высокого давления

ОПИСАНИЕ

Топливный насос высокого давления установлен на крышке головки блока цилиндров посредством изолирующей прокладки. Насос приводится в действие посредством кулачка на распределительном валу выпускных клапанов (правый ряд).

Топливный насос высокого давления повышает давление топлива, подаваемого топливным насосом, установленным в топливном баке, до 4-13 МПа (40,8-132,6 кгс/см2, 580-1885 фунтов на кв. дюйм) в зависимости от рабочих условий и подает топливо в топливную рампу.

№ DTC	Условие обнаружения DTC	Неисправный участок

P1235	Обрыв или короткое замыкание в цепи топливного насоса высокого давления в течение более 1 секунды

(логика диагностирования за 1 поездку)	Обрыв или короткое замыкание в цепи топливного насоса высокого давления

Топливный насос высокого давления

ECM

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

УКАЗАНИЕ:

С помощью портативного диагностического прибора считайте данные фиксированного набора параметров. В этих параметрах отражается состояние двигателя на момент обнаружения неисправности. При поиске неисправностей фиксированные параметры позволяют определить, двигался ли автомобиль в момент возникновения неисправности или нет, был ли прогрет двигатель, какой была топливовоздушная смесь (обедненной или обогащенной) и пр.

1.ПРОВЕРЬТЕ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Отсоедините разъем E67 топливного насоса высокого давления.

Измерьте сопротивление на контактах топливного насоса высокого давления.

Номинальное сопротивление:Контакты для подключения диагностического прибора	Заданные условия

1 - 2	1,19-1,39 Ом при 20°C (68°F)

Подсоедините разъем топливного насоса высокого давления.

NG

ЗАМЕНИТЕ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

OK

2.ПРОВЕРЬТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ (EDU - ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

Отсоедините разъем E52 EDU.

Отсоедините разъем E67 топливного насоса высокого давления.

Измерьте сопротивление разъемов со стороны жгута проводов.

Номинальное сопротивление (проверьте на обрыв):Контакты для подключения диагностического прибора	Заданные условия

FP+ (E52-3) - E67-1	Менее 1 Ом

FP- (E52-4) - E67-2	Менее 1 Ом

Номинальное сопротивление (проверьте на короткое замыкание):Контакты для подключения диагностического прибора	Заданные условия

FP+ (E52-3) или E67-1 - масса	10 кОм или более

FP- (E52-4) или E67-2 - масса	10 кОм или более

Подсоедините разъем EDU.

Подсоедините разъем топливного насоса высокого давления.

NG

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ

OK

3.ПРОВЕРЬТЕ ECM (НАПРЯЖЕНИЕ НА КОНТАКТАХ FPD И FPF1)

Запустите двигатель и проверьте форму сигнала между контактами FPF1 и E1, FPD и E1 разъемов E45 и E7 ECM.

УКАЗАНИЕ:

Форма сигнала должна соответствовать показанной на рисунке.

Название контакта ECM	CH1 :FPD (E45-33) - E1 (E7-7)

CH2: FPF1 (E45-32) - E1 (E7-7)

Рабочий диапазон диагностического прибора	2 В/дел.

5 мс/дел.

Условия	Холостые обороты при прогретом двигателе

OK

ЗАМЕНИТЕ ECM

NG

4.ПРОВЕРЬТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ (EDU - ЕСМ)

Отсоедините разъем Е45 ЕСМ.

Отсоедините разъем E51 EDU.

Измерьте сопротивление разъемов со стороны жгута проводов.

Номинальное сопротивление (проверьте на обрыв):Контакты для подключения диагностического прибора	Заданные условия

FPF1 (E45-32) - FPF1 (E51-7) 	Менее 1 Ом

FPD (E45-33) - FPD (E51-8 ) 	Менее 1 Ом

Номинальное сопротивление (проверьте на короткое замыкание):Контакты для подключения диагностического прибора	Заданные условия

FPF1 (E45-32) или FPF1 (E51-7) - масса	10 кОм или более

FPD (E45-33) или FPD (E51-8) - масса	10 кОм или более

Подсоедините разъем ECM.

Подсоедините разъем EDU.

NG

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ

OK

ЗАМЕНИТЕ EDU