УКАЗАНИЕ:

В режиме Data List на дисплей портативного диагностического прибора можно вывести данные о состоянии переключателей, датчиков, приводов и пр. без снятия деталей с автомобиля. Считывание значений в режиме Data List на начальном этапе диагностики – это один из способов сократить время, затрачиваемое на поиск неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В таблице ниже значения, указанные в колонке "Нормальное состояние", приводятся только для справки. Принимая решение об исправности той или иной детали, не ориентируйтесь исключительно на эти значения.

- Прогрейте двигатель.

- Выключите зажигание.

- Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.

- Поверните замок зажигания в положение ON (ВКЛ).

- Включите портативный диагностический прибор.

- Войдите в следующие меню: Power train / Engine / Data List.

- Проверьте значения в соответствии с таблицей ниже.

| Дисплей портативного диагностического прибора | Измеряемая величина/диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
| --- | --- | --- | --- |
| Injector | Продолжительность впрыска в цилиндре № 1: мин.: 0 мс, макс.: 32,64 мс | 1,2-2,4 мс: Холостой ход | - |
| IGN Advance | Увеличение угла опережения зажигания в цилиндре № 1: мин.: -64 град., макс.: 63,5 град. | 7-24° до верхней мертвой точки: Холостой ход | - |
| Calculate Load | Нагрузка, вычисленная ECM: мин.: 0 %, макс.: 100 % | 10-20%: Холостой ход 10-20%: работа без нагрузки (2500 об/мин) | - |
| Vehicle Load (*2) | Нагрузка автомобиля: мин.: 0 %, макс.: 25,700 % | Действительная нагрузка автомобиля | - |
| MAF | Расход воздуха по датчику MAF: мин.: 0 г/с, макс.: 655,35 г/с | 2-5 г/с: Холостой ход 8-19 г/с: 2500 об/мин | Если расход составляет приблизительно 0,0 г/с: Обрыв в цепи питания датчика массового расхода воздуха Обрыв или короткое замыкание в цепи VG Если расход не ниже 160,0 г/с: Обрыв в цепи E2G |
| Engine Speed | Частота вращения коленчатого вала двигателя: мин.: 0 об/мин, макс.: 16383,75 об/мин: | 600-700 об/мин: Холостой ход | - |
| Vehicle Speed | Скорость движения автомобиля: мин.: 0 км/час, макс.: 255 км/час | Действительная скорость автомобиля | Скорость, указанная на спидометре |
| Coolant Temp | Температура охлаждающей жидкости: мин.: -40°C, макс.: 140°C | 80-100°C (176-212°F): после прогрева | Если значение температуры -40°C (-40°F): обрыв в цепи датчика Если значение температуры 140°C (284°F): короткое замыкание в цепи датчика |
| Intake Air | Температура воздуха на впуске: мин.: -40°C, макс.: 140°C | равна температуре окружающего воздуха | Если значение температуры -40°C (-40°F): обрыв в цепи датчика Если значение температуры 140°C (284°F): короткое замыкание в цепи датчика |
| Air-Fuel Ratio | Соотношение воздух-топливо: мин.: 0, макс.: 1999 | 0,8-1,2: На холостом ходу | - |
| Purge Density Learn Value | Значение параметра настройки плотности продувки: мин.: -50, макс.: 350 | Холостой ход: от -40 до 0% | Технические характеристики для проверочных и регулировочных работ |
| Purge Flow | Интенсивность продувки: мин.: 0 %, макс.: 102.4 % | 0-8%: Холостой ход | Технические характеристики для проверочных и регулировочных работ |
| EVAP(Purge)VSV | Продолжительность включения управления VSV для EVAP: мин.: 0 %, макс.: 100 % | 0-100%: Холостой ход | Дополнительная информация по режиму активной диагностики |
| Knock Correct Learn Value | Значение параметра настройки коррекции детонации: мин.: -64 CA, макс.: 1984 CA | 0-22°CA: Во время движения при скорости 70 км/час (44 мили в час) | Технические характеристики для проверочных и регулировочных работ |
| Knock Feedback Value | Значение обратной связи о детонации: мин.: -64 CA, макс.: 1984 CA | -22-0°CA: Во время движения при скорости 70 км/час (44 мили в час) | Технические характеристики для проверочных и регулировочных работ |
| Accelerator Position No. 1 | Абсолютное положение педали акселератора (АРР) № 1: мин.: 0 %, макс.: 100 % | 10-22%: педаль акселератора отпущена 54-86%: Педаль акселератора полностью нажата | - |
| Accelerator Position No. 2 | Абсолютное положение педали акселератора (АРР) № 2: мин.: 0 %, макс.: 100 % | 12-42%: педаль акселератора отпущена 66-98%: Педаль акселератора полностью нажата | - |
| Accelerator Position No. 1 | Напряжение датчика APP № 1: мин.: 0 В, макс.: 5 В | 0,5-1,1 В: педаль акселератора отпущена 2,6-4,5 В: Педаль акселератора полностью нажата. | - |
| Accelerator Position No. 2 | Напряжение датчика APP № 2: мин.: 0 В, макс.: 5 В | 1,2-2,0 В: педаль акселератора отпущена 3,4-5,0 В: Педаль акселератора полностью нажата. | - |
| Accelerator Idle Position | Индикация обнаружения холостого хода датчиком положения педали акселератора: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Холостой ход | - |
| Throttle Fully Close Learn | Дроссельная заслонка полностью закрыта (значение параметра настройки): мин.: 0 В, макс.: 5 В | 0,4-0,8 В | - |
| Accel Fully Close #1 (AD) | Значение положения педали акселератора № 1, соответствующее полному закрытию заслонки (AD): мин.: 0 В, макс.: 4,98 В | - | Технические характеристики ETCS |
| Accel Fully Close Learn #1 | Заданное при настройке положение педали акселератора № 1, соответствующее полному закрытию заслонки: мин.: 0 В, макс.: 124,512 В | - | Технические характеристики ETCS |
| Accel Fully Close Learn #2 | Заданное при настройке положение педали акселератора № 2, соответствующее полному закрытию заслонки: мин.: 0 В, макс.: 124,512 В | - | Технические характеристики ETCS |
| Fail Safe Drive | Задействована или нет работа в аварийном режиме: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Отказ ETCS | - |
| Fail Safe Drive (Main CPU) | Задействована или нет работа в аварийном режиме: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Отказ ETCS | - |
| ST1 | Сигнал педали тормоза: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Педаль тормоза отпущена | - |
| System Guard | Предохранительное устройство системы: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - | Технические характеристики ETCS |
| Open Side Malfunction | Неисправность со стороны открывания: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - | Технические характеристики ETCS |
| Throttle Position | Положение дроссельной заслонки: мин.: 0 %, макс.: 100 % | 10-22%: Холостой ход | Вычисленное значение на основании VTA1 |
| Throttle Idle Position | Индикация обнаружения холостого хода датчиком положения дроссельной заслонки: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Холостой ход | - |
| Throttle Require Position | Требуемое положение дроссельной заслонки: мин.: 0 В, макс.: 5 В | 0,5–1,0 В: Холостой ход | - |
| Throttle Sensor Position | Датчик положения дроссельной заслонки: мин.: 0 %, макс.: 100 % | 0 %: педаль акселератора отпущена 64-96%: Педаль акселератора полностью нажата | Значение угла поворота дроссельной заслонки, распознанное блоком ECM |
| Throttle Sensor Position #2 | Датчик положения дроссельной заслонки № 2: мин.: 0 %, макс.: 100 % | - | Вычисленное значение на основании VTA2 |
| Throttle Position No. 1 | Положение дроссельной заслонки № 1: мин.: 0 В, макс.: 5 В | 0,5-1,2 В: Дроссельная заслонка полностью закрыта 3,2–4,8 В: Дроссельная заслонка полностью открыта | - |
| Throttle Position No. 2 | Положение дроссельной заслонки № 2: мин.: 0 В, макс.: 5 В | 2,0-2,9 В: Дроссельная заслонка полностью закрыта 3,2–4,8 В: Дроссельная заслонка полностью открыта | - |
| Throttle Position Command | Контрольное значение положения дроссельной заслонки: мин.: 0 В, макс.: 4,9804 В | 0,5-4,8 В | Технические характеристики ETCS |
| Throttle Sens Open Pos #1 | Датчик полного открывания дроссельной заслонки № 1: мин.: 0 В, макс.: 4,9804 В | 0,6-0,9 В | Технические характеристики ETCS |
| Throttle Sens Open Pos #2 | Датчик полного открывания дроссельной заслонки № 2: мин.: 0 В, макс.: 4,9804 В | 2,2-2,6 В | Технические характеристики ETCS |
| Throttle Sens Open #1(AD) | Датчик полного открывания дроссельной заслонки № 1 (AD): мин.: 0 В, макс.: 4,98 В | 0,6-0,9 В | Технические характеристики ETCS |
| Throttle Motor | Ток привода дроссельной заслонки: мин.: 0 А, макс.: 80 А | 0-3,0 А: Холостой ход | - |
| Throttle Motor Current | Индикация разрешения управления приводом дроссельной заслонки: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Холостой ход | Считывайте значение, когда замок зажигания находится в положении ON (ВКЛ) (не запускайте двигатель) |
| Throttle Motor | Привод дроссельной заслонки: мин.: 0 %, макс.: 100 % | 0,5-40%: Холостой ход | - |
| Throttle Motor Duty (Open) | Скважность сигнала управления приводом дроссельной заслонки при открывании: мин.: 0 %, макс.: 100 % | 0-40%: Холостой ход | Технические характеристики ETCS |
| Throttle Motor Duty (Close) | Скважность сигнала управления приводом дроссельной заслонки при закрывании: мин.: 0 %, макс.: 100 % | 0-40%: Холостой ход | Технические характеристики ETCS |
| O2S B1 S2 | Выходное напряжение подогреваемого кислородного датчика 2 ряда 1: мин.: 0 В, макс.: 1,275 В | 0,1-0,9 В: Во время движения при скорости 70 км/час (44 мили в час) | Испытания Control the Injection Volume (измерение объема впрыска) или Control the Injection Volume for A/F Sensor (измерение объема впрыска для датчика A/F), выполняемые в режиме ACTIVE TEST, дают механику возможность измерить напряжение на выходе каждого датчика. |
| O2S B2 S2 | Выходное напряжение подогреваемого кислородного датчика 2 ряда 2: мин.: 0 В, макс.: 1,275 В | 0,1-0,9 В: Во время движения при скорости 70 км/час (44 мили в час) | Испытания Control the Injection Volume (измерение объема впрыска) или Control the Injection Volume for A/F Sensor (измерение объема впрыска для датчика A/F), выполняемые в режиме ACTIVE TEST, дают механику возможность измерить напряжение на выходе каждого датчика. |
| AFS B1 S1 | Выходное напряжение датчика A/F 1 ряда 1: мин.: 0 В, макс.: 7,999 В | 2,8-3,8 В: Холостой ход | Испытания Control the Injection Volume (измерение объема впрыска) или Control the Injection Volume for A/F Sensor (измерение объема впрыска для датчика A/F), выполняемые в режиме ACTIVE TEST, дают механику возможность измерить напряжение на выходе каждого датчика. |
| AFS B2 S1 | Выходное напряжение датчика A/F 2 ряда 1: мин.: 0 В, макс.: 7,999 В | 2,8-3,8 В: Холостой ход | Испытания Control the Injection Volume (измерение объема впрыска) или Control the Injection Volume for A/F Sensor (измерение объема впрыска для датчика A/F), выполняемые в режиме ACTIVE TEST, дают механику возможность измерить напряжение на выходе каждого датчика. |
| AFS B2 S1 | Ток датчика A/F мин.: -128 мА, макс.: 127,99 мА | - | - |
| Total FT #1 (*2) | Суммарная коррекция подачи топлива для ряда 1 Среднее значение для системы коррекции подачи топлива группы 1: мин.: -0,5, макс.: 0,496 | -0,28–0,2: Холостой ход | - |
| Total FT #2 (*2) | Суммарная коррекция подачи топлива для ряда 1 Среднее значение для системы коррекции подачи топлива группы 2: мин.: -0,5, макс.: 0,496 | -0,28–0,2: Холостой ход | - |
| Short FT #1 | Величина краткосрочной коррекции подачи топлива для ряда 1: мин.: -100 %, макс.: 99,2 % | -20-20% | Краткосрочная коррекция подачи топлива используется для поддержания соотношения воздух-топливо, близкого к стехиометрическому. |
| Long FT #1 | Величина длительной коррекции подачи топлива для ряда 1: мин.: -100 %, макс.: 99,2 % | -30-30% | Общая коррекция подачи топлива выполняется в течение продолжительного интервала времени с целью компенсации постоянного отклонения величины краткосрочной коррекции подачи топлива от центрального значения. |
| Short FT #2 | Величина краткосрочной коррекции подачи топлива для ряда 2: мин.: -100 %, макс.: 99,2 % | -20-20% | Краткосрочная коррекция подачи топлива используется для поддержания соотношения воздух-топливо, близкого к стехиометрическому. |
| Long FT #2 | Величина длительной коррекции подачи топлива для ряда 2: мин.: -100 %, макс.: 99,2 % | -30-30% | Общая коррекция подачи топлива выполняется в течение продолжительного интервала времени с целью компенсации постоянного отклонения величины краткосрочной коррекции подачи топлива от центрального значения. |
| Fuel System Status (Bank 1) | OL, CL, OL DRIVE, OL FAULT или CL FAULT | CL: После прогрева работа на холостом ходу | OL (разомкнутый контур): Не удовлетворены необходимые условия для замыкания контура CL (замкнутый контур): Подогреваемый кислородный датчик используется для обратной связи с целью управления подачей топлива OL DRIVE: Разомкнутый контур – размыкание обусловлено режимом движения (обогащение топливовоздушной смеси) OL FAULT: Разомкнутый контур – размыкание обусловлено обнаружением в системе неисправности CL FAULT: Замкнутый контур, но неисправен кислородный датчик, используемый для управления подачей топлива |
| Fuel System Status (Bank 2) | OL, CL, OL DRIVE, OL FAULT или CL FAULT | CL: После прогрева работа на холостом ходу | OL (разомкнутый контур): Не удовлетворены необходимые условия для замыкания контура CL (замкнутый контур): Подогреваемый кислородный датчик используется для обратной связи с целью управления подачей топлива OL DRIVE: Разомкнутый контур – размыкание обусловлено режимом движения (обогащение топливовоздушной смеси) OL FAULT: Разомкнутый контур – размыкание обусловлено обнаружением в системе неисправности CL FAULT: Замкнутый контур, но неисправен кислородный датчик, используемый для управления подачей топлива |
| AF FT B1 S1 | Величина краткосрочной коррекции подачи топлива, относящаяся к датчику 1 ряда 1: мин.: 0, макс.: 1999 | Значение ниже 1 (0,000-0,999) = Обеднение Стехиометрическое соотношение воздух-топливо = 1 Значение выше 1 (1,001-1,999) = Обогащение | - |
| AF B1 S1 | Ток датчика A/F мин.: -128 мА, макс.: 127,99 мА | - | - |
| AF FT B2 S1 | Величина краткосрочной коррекции подачи топлива, относящаяся к датчику 2 ряда 1: мин.: 0, макс.: 1999 | Значение ниже 1 (0,000-0,999) = Обеднение Стехиометрическое соотношение воздух-топливо = 1 Значение выше 1 (1,001-1,999) = Обогащение | - |
| Catalyst Temp (B1 S1) (*2) | Температура каталитического нейтрализатора (ряд 1, датчик 1): мин.: -40°C, макс.: 6513,5°C | - | - |
| Catalyst Temp (B2 S1) (*2) | Температура каталитического нейтрализатора (ряд 2, датчик 1): мин.: -40°C, макс.: 6513,5°C | - | - |
| Catalyst Temp (B1 S2) (*2) | Температура каталитического нейтрализатора (ряд 1, датчик 2): мин.: -40°C, макс.: 6513,5°C | - | - |
| Catalyst Temp (B2 S2) (*2) | Температура каталитического нейтрализатора (ряд 2, датчик 2): мин.: -40°C, макс.: 6513,5°C | - | - |
| Initial Engine Coolant Temp | Начальная температура охлаждающей жидкости: мин.: -40°C, макс.: 120°C | Приблизительно равна температуре окружающего воздуха | Технические характеристики для проверочных и регулировочных работ |
| Initial Intake Air Temp | Начальная температура воздуха на впуске: мин.: -40°C, макс.: 120°C | Приблизительно равна температуре окружающего воздуха | Технические характеристики для проверочных и регулировочных работ |
| Injector Volume (Cylinder 1) | Объем впрыска топлива (цилиндр 1): мин.: 0 мл, макс.: 2048 мл | 0,05-0,15 мл на холостом ходу | Объем впрыска топлива в течение 10 циклов впрыскивания |
| Starter Signal | Сигнал стартера: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Прокручивание коленчатого вала стартером | - |
| Power Steering Switch | Сигнал усилителя рулевого управления ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Работа рулевого управления с усилителем | - |
| Power Steering Switch | Сигнал усилителя рулевого управления ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): При первом поворачивании рулевого колеса после включения зажигания | - |
| Closed Throttle Position SW | Датчик положения закрытой дроссельной заслонки: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Дроссельная заслонка полностью закрыта OFF (ВЫКЛ): Дроссельная заслонка открыта | - |
| A/C Signal | Сигнал системы кондиционирования: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Система кондиционирования включена | - |
| Neutral Position SW Signal | Состояние датчика PNP: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Положение P или N | - |
| Electrical Load Signal | Сигнал электрической нагрузки: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Включены фары или обогреватель стекла | - |
| Stop Light Switch | Выключатель стоп-сигналов: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Педаль тормоза нажата | - |
| ETCS Actuator Position | Индикация наличия питания в электронной системе управления дроссельной заслонкой: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Холостой ход | - |
| +BM Voltage | Напряжение +BM: мин.: 0, макс.: 19,922 В | 10-15 В: Холостой ход | Технические характеристики ETCS |
| Battery Voltage | Напряжение аккумуляторной батареи: мин.: 0, макс.: 65,535 В | 9-14 В: Холостой ход | - |
| Actuator Power Supply | Источник питания привода: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Холостой ход | Технические характеристики ETCS |
| Atmosphere Pressure | Атмосферное давление: мин.: 0 кПа, макс.: 150 кПа | Соответствует атмосферному давлению (абсолютное давление) | - |
| Fuel Pump Speed Control | Состояние регулирования скорости работы топливного насоса: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Холостой ход: ON (ВКЛ) | Активная диагностика |
| VSV для ACIS | VSV для ACIS: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - | Дополнительная информация по режиму активной диагностики |
| VVT Control Status (Bank 2) | Состояние системы VVT (ряд 2): ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - | - |
| EVAP Purge VSV | Состояние VSV для управления EVAP: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - | - |
| Fuel Pump/Speed Status | Состояние топливного насоса/скорость: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Прокручивание коленчатого вала стартером | Дополнительная информация по режиму активной диагностики |
| VVT Control Status (Bank 1) | Состояние системы VVT (ряд 1): ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - | - |
| Electric Fan Motor | Двигатель электровентилятора: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - | Дополнительная информация по режиму активной диагностики |
| AICV VSV | Состояние электровакуумного клапана системы управления впуском воздуха: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - | - |
| TC and TE1 | Контакты TC и TE1 разъема DLC3: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | - | Дополнительная информация по режиму активной диагностики |
| ACM | Состояние электровакуумного клапана активной управляемой подвески двигателя: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Холостой ход | Дополнительная информация по режиму активной диагностики |
| VVT Aim Angle (Bank 1) (*1) | Заданный угол VVT (ряд 1): мин.: 0 %, макс.: 100 % | - | Значение сигнала включения VVT во время интрузивной работы |
| VVT Change Angle (Bank 1) (*1) | Угол изменения VVT (ряд 1): мин.: 0°FR, макс.: 60°FR | 0-5 °FR: Холостой ход | Угол отклонения во время интрузивной работы |
| VVT OCV Duty (Bank 1) (*1) | Продолжительность включения клапана OCV системы VVT: мин.: 0 %, макс.: 100 % | 0-100% | Запрошенное значение включения для интрузивной работы |
| VVT Ex Hold Lrn Val (Bank 1) (*1) | Значение параметра настройки продолжительности включения задержки на выпуске VVT (ряд 1): мин.: 0 %, макс.: 100 % | 10-50%: Холостой ход | - |
| VVT Ex Chg Angle (Bank 1) (*1) | Угол изменения на выпуске VVT (ряд 1): мин.: 0°FR, макс.: 60°FR | 0-5 °FR: Холостой ход | - |
| VVT Ex OCV Duty (Bank 1) (*1) | Продолжительность включения клапана OCV на выпуске VVT (ряд 1): мин.: 0 %, макс.: 100 % | 0-100% | - |
| VVT Aim Angle (Bank 2) (*1) | Заданный угол VVT (ряд 2): мин.: 0 %, макс.: 100 % | - | Значение сигнала включения VVT во время интрузивной работы |
| VVT Change Angle (Bank 2) (*1) | Угол изменения VVT (ряд 2): мин.: 0°FR, макс.: 60°FR | 0-5°FR: Холостой ход | Угол отклонения во время интрузивной работы |
| VVT OCV Duty (Bank 2) (*1) | Продолжительность включения клапана OCV системы VVT (ряд 2) мин.: 0 %, макс.: 100 % | 0-100% | Запрошенное значение включения для интрузивной работы |
| VVT Ex Hold Lrn Val (Bank 2) (*1) | Значение параметра настройки продолжительности включения задержки на выпуске VVT (ряд 2): мин.: 0 %, макс.: 100 % | 10-50%: Холостой ход | - |
| VVT Ex Chg Angle (Bank 2) (*1) | Угол изменения на выпуске VVT (ряд 2): мин.: 0°FR, макс.: 60°FR | 0-5°% FR: Холостой ход | - |
| VVT Ex OCV Duty (Bank 2) (*1) | Продолжительность включения клапана OCV на выпуске VVT (ряд 1): мин.: 0 %, макс.: 100 % | 0-100% | - |
| Idle Fuel Cut | Отсечка топлива на холостых оборотах: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Прекращение подачи топлива | FC IDL = "ON" (ВКЛ), когда дроссельная заслонка полностью закрыта и частота вращения коленчатого вала двигателя превышает 2800 об/мин. |
| FC TAU | Отсечка топлива TAU (отсечка топлива при очень малой нагрузке): ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Прекращение подачи топлива | При очень малой нагрузке отсечка топлива осуществляется, чтобы предотвратить неполное сгорание в двигателе |
| Ignition (*2) | Счетчик системы зажигания: мин.: 0, макс.: 600 | 0-600 | - |
| Cylinder #1 to 6 Misfire Rate (*2) | Коэффициент пропусков зажигания в цилиндрах 1-6: мин.: 0, макс.: 255 | 0 % | Эта величина отображается только на холостом ходу |
| All Cylinders Misfire Rate (*2) | Коэффициент пропуска зажигания во всех цилиндрах: мин.: 0, макс.: 255 | 0-35 | - |
| Misfire RPM (*2) | Частота вращения коленчатого вала двигателя для первого диапазона пропуска зажигания: мин.: 0 об/мин, макс.: 6375 об/мин | 0 об/мин: Пропуск зажигания 0 | - |
| Misfire Load (*2) | Нагрузка на двигатель для первого диапазона пропуска зажигания: мин.: 0 г/об, макс.: 3,98 г/об | 0 г/об Пропуск зажигания 0 | - |
| Misfire Margin (*2) | Контроль пропуска зажигания: мин.: -100 %, макс.: 99,22 % | -100-99,22 % | Предельное значение обнаружения пропуска зажигания |
| # Codes | Количество кодов: мин.: 0, макс.: 255 | - | Количество зарегистрированных кодов DTC |
| Режим активной диагностики | Режим активной диагностики: 0: OFF (ВЫКЛ), 1: ON (ВКЛ) | ON (ВКЛ): режим активной диагностики включен | Нажмите здесь |
| SPD Test | Результат активной диагностики для датчика скорости автомобиля: 0: COMPL, 1: INCMPL | - | - |
| Misfire Test (*2) | Результат активной диагностики для контролирования пропуска зажигания: 0: COMPL, 1: INCMPL | - | - |
| OXS2 Test | Результат активной диагностики для датчика HO2 (ряд 2): 0: COMPL, 1: INCMPL | - | - |
| OXS1 Test | Результат активной диагностики для датчика HO2 (ряд 1): 0: COMPL, 1: INCMPL | - | - |
| A/F Test Results (Bank 2) | Результат активной диагностики для датчика соотношения воздух-топливо (ряд 2): 0: COMPL, 1: INCMPL | - | - |
| A/F Test Results (Bank 1) | Результат активной диагностики для датчика соотношения воздух-топливо (ряд 1): 0: COMPL, 1: INCMPL | - | - |
| MIL | Состояние контрольной лампы неисправности: ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Контрольная лампа MIL включена | - |
| MIL ON Run Distance | Пройденное расстояние при включенной контрольной лампе MIL: мин.: 0 км, Макс.: 65535 км | Пройденное расстояние после обнаружения кода DTC | - |
| Running Time from MIL ON | Время работы после включения контрольной лампы MIL: мин.: 0 мин, Макс.: 65535 мин | Соответствует времени работы после включения контрольной лампы MIL | - |
| Engine Run Time | Время работы двигателя: мин.: 0 с, Макс.: 65535 с | Время после запуска двигателя | - |
| Time After DTC Cleared | Время после стирания кодов DTC: мин.: 0 мин, Макс.: 65535 мин | Соответствует времени после стирания кодов DTC | - |
| Distance from DTC Cleared | Пройденное расстояние после стирания кодов DTC: мин.: 0 км/час, макс.: 65535 км/час | Соответствует пройденному расстоянию автомобиля после стирания кодов DTC | - |
| Warmup Cycle Cleared DTC | Цикл прогревания двигателя после стирания кодов DTC: мин.: 0, макс.: 255 | - | Количество циклов прогревания после стираний кодов DTC |
| OBD Requirements | Требования системы OBD | Euro-OBD | - |
| Number of Emission DTC | Количество обнаруженных кодов DTC | - | - |
| Complete Parts Monitor | Комплексный контроль устройств 0: NOT AVL / 1: AVAIL | - | Комплексный контроль устройств |
| Fuel System Monitor (*2) | Контроль топливной системы: 0: NOT AVL / 1: AVAIL | - | Контроль топливной системы |
| Misfire Monitor (*2) | Контроль пропусков зажигания: 0: NOT AVL / 1: AVAIL | - | Контроль пропусков зажигания |
| O2S (A/FS) Monitor (*2) | Контроль датчика O2S (A/FS): 0: NOT AVL / 1: AVAIL | - | Контроль датчика O2S (A/F) |
| Catalyst Monitor (*2) | Контроль каталитического нейтрализатора: 0: NOT AVL / 1: AVAIL | - | Контроль каталитического нейтрализатора |
| Model Code | Код модели | - | Идентификация кода модели: GSU35# |
| Engine Type | Тип двигателя | - | Идентификация типа двигателя: 2GRFE |
| Cylinder Number | Количество цилиндров: мин.: 0, макс.: 255 | - | Идентификация количества цилиндров: 6 |
| Transmission Type | Тип трансмиссии | - | Идентификация типа трансмиссии: 5-я |
| Destination | Рынок сбыта | - | Идентификация рынка сбыта: W |
| Model Year | Год выпуска модели: мин.: 1900, макс.: 2155 | - | Идентификация года выпуска модели: 200# |
| System Identification | Идентификация системы | - | Идентификация системы двигателя: БЕНЗИНОВАЯ (бензиновый двигатель) |