| СИСТЕМА КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (для моделей с гидравлическим усилителем тормозной системы) > КАЛИБРОВКА |  |
| --- | --- |

## для подготовки Нажмите здесь

ОПИСАНИЕ

- После замены узлов, относящихся к системе VSC, необходимо удалить данные калибровки датчика и выполнить калибровку.

- Для выполнения калибровки обратитесь к приведенной ниже таблице.

| Замененный узел | Необходимые действия |
| --- | --- |
| Электромагнитный клапан главного цилиндра (ЭБУ системы противоскольжения) | Удаление данных калибровки "нуля" датчика Калибровка "нуля" датчика замедления и рысканья. Калибровка "нуля" датчика угла поворота рулевого колеса Калибровка системы помощи при спуске по склону (для моделей с системой помощи при спуске по склону) Калибровка переключателя Crawl (для моделей с системой Crawl) |
| Датчик замедления и рысканья | Удаление данных калибровки "нуля" датчика Калибровка "нуля" датчика замедления и рысканья. Калибровка "нуля" датчика угла поворота рулевого колеса |
| Витой кабель в сборе (датчик угла поворота рулевого колеса) | Удаление данных калибровки "нуля" датчика Калибровка "нуля" датчика замедления и рысканья. Калибровка "нуля" датчика угла поворота рулевого колеса |

ВЫПОЛНИТЕ КАЛИБРОВКУ "НУЛЯ" ДАТЧИКА ЗАМЕДЛЕНИЯ И РЫСКАНЬЯ И ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА (при использовании портативного диагностического прибора)

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Примите меры, чтобы в процессе калибровки "нуля" датчика автомобиль оставался в неподвижном состоянии. Не наклоняйте, не перемещайте и не трясите его (не запускайте двигатель).

- Описываемые действия необходимо выполнять на ровной поверхности (с наклоном менее 1%).

- Сбросьте калибровку "нуля" датчика.

  - Выключите зажигание.

  - Убедитесь, что рулевое колесо установлено в центральное положение.

  - Для моделей с механической трансмиссией:
Убедитесь в том, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, и включите стояночный тормоз.
Для моделей с автоматической трансмиссией:
Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении Р.

  - Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.

  - Включите зажигание (IG).

  - Включите портативный диагностический прибор.

  - Войдите в следующие меню: Chassis / ABS/VSC/TRC / Utility / Reset Memory.

  - Выключите зажигание.

- Выполните калибровку "нуля" датчика замедления и рысканья.

  - Выключите зажигание.

  - Убедитесь, что рулевое колесо установлено в центральное положение.

  - Для моделей с механической трансмиссией:
Убедитесь в том, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, и включите стояночный тормоз.
Для моделей с автоматической трансмиссией:
Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении Р.

ПРИМЕЧАНИЕ:

    - Если рычаг переключения передач не находится в положении P (для моделей с автоматической трансмиссией), или не включен стояночный тормоз (для моделей с механической трансмиссией), будут зарегистрированы коды DTC C1210 (не выполнена калибровка "нуля" датчика рысканья) и C1336 (не выполнена калибровка "нуля" датчика замедления).

    - Если выводится DTC, указывающий на то, что калибровка "нуля" датчика не завершена, повторите процедуру, начиная с удаления данных калибровки "нуля" датчика и системной информации.

  - Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.

  - Включите зажигание (IG).

  - Включите портативный диагностический прибор.

  - Войдите в следующие меню: Chassis / ABS/VSC/TRC / Utility / Test Mode.

  - Оставьте автомобиль в неподвижном состоянии на ровной поверхности на время не менее 5 с.

  - Убедитесь, что контрольная лампа SLIP загорается на несколько секунд, а затем мигает по схеме режима активной диагностики (0,125 с включена и 0,125 с выключена).

УКАЗАНИЕ:

    - Если контрольная лампа SLIP не мигает, выполните калибровку "нуля" датчика повторно.

    - После перевода системы в режим активной диагностики калибровку "нуля" датчика можно выполнить только один раз.

    - Калибровку невозможно выполнить повторно, пока из памяти не удалены сохраненные данные.

  - Выключите зажигание и отсоедините портативный диагностический прибор.

  - Двигайтесь на автомобиле строго прямо со скоростью 40 км/час (25 миль в час) или выше в течение не менее 10 с.

ВЫПОЛНИТЕ КАЛИБРОВКУ "НУЛЯ" ДАТЧИКА ЗАМЕДЛЕНИЯ И РЫСКАНЬЯ И ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА (при использовании диагностического жгута проводов SST)

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Примите меры, чтобы в процессе калибровки "нуля" датчика автомобиль оставался в неподвижном состоянии. Не наклоняйте, не перемещайте и не трясите его (не запускайте двигатель).

- Описываемые действия необходимо выполнять на ровной поверхности (с наклоном менее 1%).

- Сбросьте калибровку "нуля" датчика.

  - Выключите зажигание.

  - Убедитесь, что рулевое колесо установлено в центральное положение.

  - Для моделей с механической трансмиссией:
Убедитесь в том, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, и включите стояночный тормоз.
Для моделей с автоматической трансмиссией:
Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении Р.

  - Включите зажигание (IG).

  - Контрольные лампы ABS и SLIP загораются на 3 с, чтобы проинформировать водителя о том, что первоначальная проверка завершена.

  - С помощью SST соедините и разъедините контакты 12 (TS) и 4 (CG) разъема DLC3 не менее 4 раз в течение 8 с.

SST

09843-18040

| Обозначения на рисунке |
| --- |
| *a | Вид спереди разъема DLC3 |

  - Убедитесь, что контрольная лампа SLIP загорелась.

- Выполните калибровку "нуля" датчика замедления и рысканья.

  - Выключите зажигание.

  - Убедитесь, что рулевое колесо установлено в центральное положение.

  - Для моделей с механической трансмиссией:
Убедитесь в том, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, и включите стояночный тормоз.
Для моделей с автоматической трансмиссией:
Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении Р.

ПРИМЕЧАНИЕ:

    - Если рычаг переключения передач не находится в положении P (для моделей с автоматической трансмиссией), или не включен стояночный тормоз (для моделей с механической трансмиссией), будут зарегистрированы коды DTC 36 (не выполнена калибровка "нуля" датчика рысканья) и 39 (не выполнена калибровка "нуля" датчика замедления).

    - Если выводится DTC, указывающий на то, что калибровка "нуля" датчика не завершена, повторите процедуру, начиная с удаления данных калибровки "нуля" датчика и системной информации.

  - С помощью SST соедините контакты 12 (TS) и 4 (CG) на DLC3.

SST

09843-18040

| Обозначения на рисунке |
| --- |
| *a | Вид спереди разъема DLC3 |

  - Включите зажигание (IG).

  - Оставьте автомобиль в неподвижном состоянии на ровной поверхности на время не менее 5 с.

  - Убедитесь, что контрольная лампа SLIP загорается на несколько секунд, а затем мигает по схеме режима активной диагностики (0,125 с включена и 0,125 с выключена).

УКАЗАНИЕ:

    - Если контрольная лампа SLIP не мигает, выполните калибровку "нуля" датчика повторно.

    - После перевода системы в режим активной диагностики калибровку "нуля" датчика можно выполнить только один раз.

    - Калибровку невозможно выполнить повторно, пока из памяти не удалены сохраненные данные.

  - Выключите зажигание и отсоедините SST от DLC3.

  - Двигайтесь на автомобиле строго прямо со скоростью 40 км/час (25 миль в час) или выше в течение не менее 10 с.

ВЫПОЛНИТЕ КАЛИБРОВКУ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ СПУСКЕ ПО СКЛОНУ (для моделей с системой помощи при спуске по склону)

- Войдите в режим активной диагностики (при использовании портативного диагностического прибора).

  - Выключите зажигание.

  - Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.

  - Включите зажигание (IG).

  - Включите портативный диагностический прибор.

  - Войдите в следующие меню: Chassis / ABS/VSC/TRC / Utility / Test Mode.

- Войдите в режим активной диагностики (при использовании диагностического жгута проводов SST).

  - Выключите зажигание.

  - С помощью SST соедините контакты 12 (TS) и 4 (CG) на DLC3.

SST

09843-18040

| Обозначения на рисунке |
| --- |
| *a | Вид спереди разъема DLC3 |

- Выключите переключатель системы помощи при спуске по склону.

- Нажмите на переключатель системы помощи при спуске по склону и убедитесь, что мигает контрольная лампа системы помощи при спуске по склону.

- Выключите переключатель системы помощи при спуске по склону.

- Выключите зажигание.

- Проверьте, выводится ли DTC C120A.

УКАЗАНИЕ:

Если DTC C120A не выводится, калибровка выполнена успешно.

ВЫПОЛНИТЕ КАЛИБРОВКУ СИСТЕМЫ CRAWL (для моделей с системой Crawl)

- Войдите в режим активной диагностики (при использовании портативного диагностического прибора).

  - Выключите зажигание.

  - Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.

  - Включите зажигание (IG).

  - Включите портативный диагностический прибор.

  - Войдите в следующие меню: Chassis / ABS/VSC/TRC / Utility / Test Mode.

- Войдите в режим активной диагностики (при использовании диагностического жгута проводов SST).

  - Выключите зажигание.

  - С помощью SST соедините контакты 12 (TS) и 4 (CG) на DLC3.

SST

09843-18040

| Обозначения на рисунке |
| --- |
| *a | Вид спереди разъема DLC3 |

- Нажмите выключатель ON/OFF и убедитесь, что контрольная лампа Crawl горит, пока выключатель удерживается нажатым.

- Выключите выключатель ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ).

| Обозначения на рисунке |
| --- |
| *1 | Переключатель режима Crawl |
| *2 | Переключатель выбора скорости |
| *3 | Выключатель ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) |
| *a | На рисунке показан переключатель для моделей с левосторонним рулевым управлением |

- Выключите зажигание.

- Проверьте, выводится ли DTC C120A.

УКАЗАНИЕ:

Если DTC C120A не выводится, калибровка выполнена успешно.

ПРОЦЕДУРЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ПРИ ОТСОЕДИНЕНИИ/ПОДСОЕДИНЕНИИ ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (для моделей с мультиинформационным дисплеем)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Экран угла поворота рулевого колеса на щитке приборов не отображается, если выполнено одно из следующих действий: 1) провод отсоединен от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи и подсоединен к нему снова; 2) отсоединен разъем датчика угла поворота рулевого колеса; или 3) снят предохранитель, связанный с датчиком угла поворота рулевого колеса.

- Двигайтесь на автомобиле строго прямо со скоростью 40 км/час (25 миль в час) или выше в течение не менее 10 с.

- Проверьте функцию экрана угла поворота рулевого колеса.

  - Поверните рулевое колесо влево и вправо и убедитесь, что функция экрана угла поворота рулевого колеса работает нормально.